## Slide 1
XAI-NA8-GMSL
NVIDIA Jetson Orin Nano / Orin NX
4 路 GMSL Edge AI Vision Computer
多鏡頭 AI 影像分析、無人載具與產品開發驗證用緊湊型工業電腦
67 TOPS
4 x GMSL
Upgradeable
Product photo and specifications supplied by Xensor
01

## Slide 2
PRODUCT POSITIONING
把 Jetson Orin 放進可部署的多鏡頭邊緣設備
XAI-NA8-GMSL 的核心定位，是把 Jetson Orin Nano 的 AI 算力、4 路 GMSL 攝影機輸入與基本工業 I/O 整合成單一邊緣端主機。
Camera-first
4 x GMSL 適合車載、機器人或多視角影像擷取，讓 AI 推論直接靠近感測器。
Edge AI ready
以 Orin Nano 8GB 作為基礎版本，支援 Super Mode，最高 67 TOPS。
Upgradeable
可升級 Orin NX 8GB / 16GB，面對更複雜模型或多 pipeline 應用時保留算力空間。
User supplied product material; NVIDIA public product information
02

## Slide 3
KEY HIGHLIGHTS
產品亮點集中在算力、影像輸入與現場連接
AI Performance
67
TOPS with Orin Nano 8GB Super Mode
Camera Input
4
GMSL channels for multi-camera vision
Power Input
12-24
DC input for field equipment
Upgrade Path
NX
8GB / 16GB module option
I/O for prototyping
USB 3.2 x 4, GbE LAN x 1, HDMI x 1, CAN FD x 1。
Multi-sensor AI
可用於同步多鏡頭感知、影像辨識、物件偵測與現場決策。
Compact deployment
小型黑色金屬機殼，適合嵌入車載、機器或實驗平台。
User supplied product material; NVIDIA public product information
03

## Slide 4
PHYSICAL I/O
實機 I/O：前端連接與 4 路 GMSL 側面輸入
HDMI / USB 3.2 / GbE / 電源接口
4 x GMSL Camera Inputs
照片顯示為樣機外觀；量產標籤與精確接口定義可在後續資料表補齊。
Product photos supplied by Xensor
04

## Slide 5
JETSON ORIN COMPUTE
同一產品線可從 Nano 起步，向 Orin NX 擴充
Module | AI Performance | Memory | CPU | Power / Note
Orin Nano 8GB | 67 INT8 TOPS | 8GB LPDDR5, 102 GB/s | 6-core Arm Cortex-A78AE | 7-25W, baseline
Orin NX 8GB | 117 INT8 TOPS | 8GB LPDDR5 | 6-core Cortex-A78AE | Upgrade option
Orin NX 16GB | 157 INT8 TOPS | 16GB LPDDR5 | 8-core Cortex-A78AE | Higher model capacity
升級意義
Nano 版本適合入門與成本敏感產品；NX 版本適合多模型、多相機或更高 FPS 需求。
設計提醒
XAI-NA8-GMSL 可升級空間已列入產品定位；正式規格需確認熱設計與電源餘裕。
NVIDIA Jetson Orin public specs and supplied datasheets
05

## Slide 6
EDGE AI ARCHITECTURE
多鏡頭資料在邊緣端完成推論與控制回饋
4 x GMSL Cameras
車載或機器視角輸入
XAI-NA8-GMSL
Orin Nano / NX 執行 AI 推論
AI Workloads
偵測、分類、追蹤
VLM / 生成式 AI
Control / Network
CAN FD / GbE
USB / HDMI 輸出
核心好處：降低上雲延遲與頻寬壓力，讓影像判斷在設備端直接完成。
適合需要即時反應、現場封閉網路、或資料不便離開設備的應用。
User supplied product material; NVIDIA public product information
06

## Slide 7
MARKET APPLICATIONS
Jetson Orin 市場應用以實體 AI 與 Vision AI 為主
Robotics
製造、零售、農業、物流、醫療機器人感知
Vision AI
智慧交通、工廠檢測、醫療與 IoT 影像分析
Industrial AI
產線瑕疵檢測、人機安全、設備狀態辨識
Autonomous Machines
AGV/AMR、無人機、移動平台即時感知
Generative AI Edge
VLM、Vision Transformer、現場多模態互動
Education / R&D
學校實驗、PoC、模型部署與新產品驗證
NVIDIA Jetson Orin and Orin Nano Super public application pages
07

## Slide 8
TARGET SCENARIOS
XAI-NA8-GMSL 的初期目標場景
無人搬運車 / AMR
多鏡頭環境感知、物件偵測、路徑周邊安全判斷。
無人機
低功耗邊緣推論，降低通訊延遲與回傳影像壓力。
AI 影像分析
4 路 GMSL 輸入支援多視角機器視覺與即時事件偵測。
學校實驗套件
Jetson 生態與 CUDA / TensorRT / JetPack，適合教學專題。
新產品開發驗證
快速驗證相機、模型、I/O 與場域流程。
Initial applications supplied by Xensor; market mapping based on NVIDIA public pages
08

## Slide 9
CUSTOMER VALUE
對客戶的價值：把 AI 相機系統整合成一台設備
縮短整合時間
相機輸入、AI 模組、常用 I/O 已在同一平台上，適合 PoC 到小量產品化。
降低雲端依賴
影像資料在現場先推論，只回傳事件、結果或必要片段。
保留產品級擴充
從 Orin Nano 起步，再依應用需求升級到 Orin NX 8GB/16GB。
User supplied product material; NVIDIA public product information
09

## Slide 10
SPECIFICATION SUMMARY
XAI-NA8-GMSL 規格摘要
Item | Specification
AI Module | NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB, support Super Mode, up to 67 TOPS
Upgrade | NVIDIA Jetson Orin NX 8GB / 16GB option
Camera | GMSL x 4
USB | USB 3.2 x 4; 2 native Gen2 10Gbps, 2 via hub sharing 10Gbps
Network / Display | GbE LAN x 1, HDMI x 1
Control I/O | CAN FD x 1
Power | DC 12-24V input
註：GMSL 細節、相機相容性、機構尺寸、溫度與認證條件建議在正式 datasheet 補齊。
Specifications supplied by Xensor and NVIDIA datasheets
10

## Slide 11
SOURCES AND VALIDATION
資料來源與待確認項目
使用資料
產品規格 Word、6 張實機照片、Jetson Orin NX data sheet、Jetson Orin Nano Super Developer Kit datasheet。
外部市場資料
NVIDIA Jetson Orin 與 Orin Nano Super 官方頁面，用於應用市場與 Orin 家族定位。
建議補齊
正式 datasheet 可加入尺寸、重量、工作溫度、相機規格、GMSL serializer/deserializer、OS/JetPack 版本與認證狀態。
銷售口徑
建議先鎖定 AGV/AMR、多鏡頭 AI vision、研發驗證與教育實驗，再依客戶場景補強相機與軟體方案。
External URLs: nvidia.com Jetson Orin; nvidia.com Jetson Orin Nano Super Developer Kit. Accessed 2026-06-18.
Traceability recorded in source-notes.txt
11